SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ZWIĄZANYCH  Z  REMONTEM  BLOKU ŻYWIENIA

OBIEKT  BUDOWLANY : BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ (GIMNAZJUM i SP13) W ZAWIERCIU-KROMOŁOWIE.

Kod CPV 45453000-7

ROBOTY KONSERWACYJNE (REMONTOWE) OBIEKTU

BUDOWLANEGO W ZAKRESIE BLOKU ŻYWIENIA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

  - Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji

robót związanych z remontem łazienek na parterze budynku Zespołu Szkół (Gimnazjum i Szkoła Podstawowa nr 13  w Zawierciu – Kromołowie

  - Zakres robót objętych specyfikacja.

Planowany remont wymaga wykonania następujących robót budowlanych:

1.2.1  Roboty rozbiórkowe:

–  wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami,

–  skucie płytek glazurowanych ze ścian ,

–  skucie posadzek z płytek na zaprawie cementowej,

–  skucie istniejących warstw posadzkowych

–  wywóz materiałów z rozbiórki

1.2.2  Roboty budowlane – remontowe:

– montaż nowej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami i regulacja;

– wykonanie nowych warstw pod posadzki - to jest:

1) izolacji przeciwwodnych podłoży z masy bitumicznej wraz z ich przygotowaniem,

2) warstw wyrównawczych (wylewki) zbrojonej zgrzewana siatka stalowa o oczkach 8 cm x 8 cm.

– wykonanie posadzek antypoślizgowych, jednobarwnych z płytek kamionkowych

GRES w kolorze jasnym o wymiarach 30 cm x 30 cm, na zaprawie klejowej;

– wykonanie cokolików z płytek kamionkowych GRES o wym10cm x 30cm na

zaprawie klejowej;

– wykonanie tynków III kat. na ścianach

– skasowanie wykwitów ( zacieków )

– wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych o wymiarach 20cm x 25 cm

na zaprawie klejowej, do wysokości górnej krawędzi ościeżnicy (ok. 2,05 mb).

Płytki o fakturze naturalnej, gładkie, szkliwione, półmatowe – przeznaczone do

układania w pomieszczeniach sanitarnych;

– roboty malarskie ścian i sufitów– malowanie dwukrotne farba emulsyjna , odporna na zabrudzenia – zmywalna , koloru jasnego.

- roboty instalacyjne – wymiana urządzeń i elementów „białego montażu”

1.3 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umowa,

dokumentacja projektowa, pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji

Zamawiającego.

2.0. MATERIAŁY.

Materiały powinny spełniać wymogi obowiązujących norm oraz posiadać stosowne aprobaty

techniczne, atesty, certyfikaty.

2.1. Materiały okładzinowe:

- glazura – zastosować płytki glazurowane, nasiąkliwość płytek nie powinna być większa

ni_ 10 % , płytki układać do wys. 2,05 m.;

- terakota lub GRES – twardość IV, antypoślizgowa;

- klej – zastosować klej zapewniający trwałe połączenie z podkładem , który nie powinien

oddziaływać szkodliwie na podkład,

- preparat gruntujący – preparat gruntujący podłoże powinien posiadać krótki czas wsiąkania i

schnięcia oraz zapewniając odpowiednia przyczepność do zastosowanego kleju,

- masa do fugowania - zastosować masę odporną na ścieranie i nierozpuszczalna pod

wpływem środków czyszczących.

2.4. Stolarka drzwiowa.

Stolarka drzwiowa - wewnątrz łazienek, skrzydła płytowe, spełniająca wymagania

odpowiednich aprobat technicznych - drewniana w kolorze białym. Drzwi zewnętrzne

wykonane jak istniejące z zachowaniem podziału skrzydła. Płycinowe z ościeżnicami

drewnianymi. Okna podawcze w drzwiach zgodnie z podanymi wymiarami.

2.5. Malowanie – farba emulsyjna.

Farba emulsyjna nawierzchniowa do malowania wnętrz, biała, o podwyższonej odporności

na ścieranie, przeznaczona do wymalowań ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń

użyteczności publicznej.

2.6. Wykonanie robót posadzkowych.

2.6.1 Zerwanie starych wykładzin posadzkowych należy wykonać ręcznie.

2.6.2 Materiały z rozbiórki wywozić na bieżąco.

2.6.3 Podkłady pod glazurę  (płytki podłogowe) to:

1) wykonanie izolacji przeciwwodnych podłoży z masy bitumicznej, wraz z ich

przygotowaniem,

2) warstwy wyrównawcze (wylewki) gr. 5 cm z szybko twardniejącej, masy

posadzkowej, z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek, ściśle według

instrukcji producenta - zbrojonej siatka zgrzewana o oczkach 8 cm x 8 cm.

Podłoże, na którym wykonuje sie podkład powinno być wolne od kurzu i

zanieczyszczeń oraz nasycone woda. Podłoże należy zagruntować środkiem

przewidzianym technologia.

Dozwolone odchylenie powierzchni od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na

całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.

3. SPRZET.

3.1. Sprzęt do niezbędnego wykonania robót.

Rodzaje sprzętu używanego do robót budowlanych związanych z wykuciami w ścianie

otworów drzwiowych, remontem posadzek, wymiany stolarki drzwiowej, wymiana instalacji

elektrycznej i wod.-kan. do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań

jakościowych robót zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone

do wykonywania robót.

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin.

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek,

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do

rozprowadzania kompozycji klejących,

- łaty do sprawdzania równości powierzchni,

— poziomnice,

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do

przygotowania kompozycji klejących,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gąbki do mycia i czyszczenia,

- wkładki (krzyżyki) dystansowe.

4. TRANSPORT.

4.1 Transport materiałów.

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót

budowlanych i remontowych można przewozić dowolnymi środkami transportu.

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić w sposób bezpieczny

dla użytkowników obiektu oraz nie zagrażający _życiu i zdrowiu ludzi.

Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Zasady ogólne wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2.1

5.2. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe.

Ogólne zasady wykonywania robót.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przeprowadzić dokładne rozeznanie

budynku i otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie

niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić potrzebne narzędzia, i sprzęt oraz odpowiednie

urządzenia do usuwania z budynku materiału z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy

robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem robót. Przy

robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie ogólnie obowiązujące

przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Pracowników

zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych należy zaopatrzyć w odzież_ robocza, hełmy,

okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce musza być stale

utrzymywane w dobrym stanie.

Gruz nie może być gromadzony na stropach, schodach itp. Wszystkie przejścia znajdujące się

w zasięgu robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć lub wyznaczyć obejścia wyraźnie

oznakowane. Robotnicy wykonujący roboty na wysokości powyżej 4 m mogą je wykonywać

wyłącznie po zabezpieczeniu pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych

elementów budynku.

Zależnie od warunków wszystkie rozbiórki w budynku można prowadzić ręcznie, przy użyciu

elektronarzędzi.

5.3 Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych elektrycznych.

Do rozbiórki urządzeń i sieci instalacji elektrycznej można przystąpić po stwierdzeniu, _że

instalacje te zostały odłączone od napięcia.

5.4 Warunki przystąpienia do robót malarskich wewnątrz pomieszczeń.

Roboty malarskie wewnątrz pomieszczeń powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków.

Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz pomieszczeń nie powinna występować w

pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura (powyżej 30ºC) oraz przeciągi.

Malowanie elementów stalowych, _żeliwnych (grzejniki) itp. można wykonywać po

całkowitym umocowaniu wszystkich elementów. Malowanie wnętrz łazienek należy

rozpocząć po:

- ukończeniu robót instalacyjnych,

- wykonaniu posadzki,

Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu tzw. białego montażu.

5.5 Montaż armatury i osprzętu.

- montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

.

5.6 Układanie płytek podłogowych i okładzin ściennych.

Płytki podłogowe, okładziny ścienne, kompozycje klejące, zaprawy do spoinowania oraz

materiały pomocnicze powinny spełniać wymogi obowiązujących norm oraz posiadać

stosowne aprobaty techniczne, atesty, certyfikat

5.6.1 Płytki ceramiczne.

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne przed wbudowaniem, musi zaakceptować inspektor nadzoru

5.6.2 Kompozycje klejące.

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych.

5.6.3 Zaprawy do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania płytek ceramicznych.

5.6.4 Materiały pomocnicze.

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

- środki ochrony płytek i spoin,

- środki do usuwania zanieczyszczeń,

- środki do konserwacji wykładzin i okładzin.

5.6.5. Woda.

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania

stosować należy wodę odpowiadająca wymogom określonym przez odpowiednie normy.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT.

Celem kontroli robót powinno być takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem aby

osiągnąć założona jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i

jakości materiałów.

Materiały powinny spełniać wymogi obowiązujących norm oraz posiadać stosowne aprobaty

techniczne, atesty, certyfikaty.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- sposobu wymiany stolarki drzwiowej,

- dokładności wykonania robót szpachlowych i malarskich,

- sposobu wykonywania izolacji przeciwwilgociowych,

- dokładności wykonania robót posadzkarskich,

- dokładności wykonania okładzin ściennych,

- dokładności przebudowy/wymiany instalacji sanitarnej.

7.0. OBMIAR ROBÓT.

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót. Obmiaru dokonuje

Wykonawca przed częściowym i końcowym odbiorem robót. Obmiar robót zanikających

przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a obmiar robót podlegających zakryciu

przeprowadza się przed ich zakryciem.

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów.

Ilość poszczególnych robót należy ustalić według obmiaru z natury, na zasadach

przedmiarowania podanych w odpowiednich dla danego rodzaju robót KNR-ach.

8.0. ODBIORY ROBÓT.

Ogólne zasady i podstawa odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót określa umowa.

Odbiór jakościowy robót remontowych powinien być dokonywany wg tych samych zasad co i

robót nowych, z tym _że ze względu na bezpieczeństwo szczególna uwagę należy zwrócić na

roboty rozbiórkowe. Podstawę odbioru robót remontowych stanowi:

a) dokumentacja projektowa,

b) dziennik budowy i protokoły częściowych odbiorów robót,

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” Część l

Roboty ogólnobudowlane", opracowane przez ITB i wydane przez „Arkady" w 1989 r.,

d) obowiązujące normy, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty,

e) wyniki badan jakości niektórych materiałów i wytrzymałości elementów przewidzianych

do budowy.

Odbiory robót dzielą się na:

- odbiory przejściowe, tzn. odbiory robót zanikowych oraz ulegających zakryciu,

- odbiory częściowe (I i II Etap przedmiotu umowy),

- odbiór końcowy (I, II i III Etap przedmiotu umowy), przeprowadzony po całkowitym

zakończeniu robót.

Odbiór materiałów, wyrobów i elementów

Każda dostarczona na budowę partia materiałów, wyrobów lub elementów powinna być

zaopatrzona w aprobaty techniczne i certyfikaty. Zamawiający może uznać, _że zaświadczenie

to jest wystarczające lub może dokonać dodatkowego odbioru, stosując stosowne badania..

8.1. Odbiór robót posadzkowych.

Odbiór przejściowy

W skład odbiorów przejściowych podłóg wchodzą odbiory:

- podłoża (na gruncie lub stropie),

- warstw izolacyjnych (cieplnych, przeciwwilgociowych),

- podkładu pod nawierzchnie podłogowa,

- zachowania poziomu lub spadku równości podłoża,

- prawidłowości osadzenia w podłożu elementów instalacji (np. wpustów podłogowych).

- rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych i ich wypełnienia.

Odbiór warstw izolacyjnych podkładu pod nawierzchnie polega na sprawdzeniu:

- rodzaju, kolejności ułożenia i grubości warstw izolacji,

- grubości podkładu,

- zachowania poziomu lub spadku oraz równości podkładu, prawidłowości osadzenia w

podkładzie elementów instalacji.

Odbiór podłóg

Odbiór podłóg polega na sprawdzeniu:

– dokumentacji powykonawczej (protokołów badan materiałów warstw podłogowych,

protokołów odbiorów przejściowych, zapisów w dzienniku budowy dotyczących

warunków przystąpienia do robót podłogowych,

– grubości nawierzchni,

– równości powierzchni,

– w pomieszczeniach mokrych - pochylenia powierzchni,

– wyglądu zewnętrznego,

– szerokości i prostoliniowości spoin itp., prawidłowości rozmieszczenia i wykonania

szczelin dylatacyjnych,

– karencji do przekazania pomieszczeń do użytkowania w zależności od rodzaju użytego

kleju do przyklejania nawierzchni podłogowej do podkładu, oczyszczenia i zmycia

powierzchni podłogi.

Wymagania techniczne i szczegóły odbioru wymienione są w „Warunki techniczne

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" (tom I, cz. 4, rozdz. 25), wyd.

ARKADY.

10

Odbiór robót okładzinowych

Wymagania techniczne i szczegóły odbioru - wymienione w „Warunki techniczne wykonania

i odbioru robót budowlano-montażowych” (tom I, cz. 4, rozdział 26). Wydawnictwo

ARKADY.

8.2 Odbiór robót stolarskich – drzwi.

Roboty wymiany stolarki drzwiowej mogą być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan i

pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i

prawidłowe pod względem merytorycznym.

8.3. Odbiór robót malarskich.

Wymagania techniczne i szczegóły odbioru - wymienione w „Warunki techniczne wykonania

i odbioru robót budowlano-montażowych” (tom I, cz. 4, rozdział 27). Wydawnictwo

ARKADY.

9.0. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE.

9.1 Związane normatywy.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – montażowych – Tom 1 –

Budownictwo ogólne, wydawnictwo Arkady.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

9.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie obowiązujące normy, zgodnie z postanowieniami art. 30 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn.

zm).

Wspólny Słownik Zamówień CPV.

Kody robót budowlanych i remontowych:

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

454530000-7 Roboty budowlane

11

45111100-9 Rozbiórki ścianek działowych, istniejących warstw podłogi do stropu

(stare płytki typu GRES, lastryko )

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262500-6 Roboty murarskie

45261310-0 Kładzenie zaprawy

45262321-7 Wyrównywanie podłóg

45410000-4 Tynkowanie. Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych i

zewnętrznych

45410000 Tynkowanie. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 Kładzenia płytek

45431100-8 Kładzenia terakoty

45431200-9 Kładzenia glazury

45421100-5 Instalacja drzwi i okien oraz podobnych elementów składowych

45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych

45421141-4 Instalowanie ścianek działowych

45442100-8 Roboty malarskie

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw

elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

45310000-3 Prace dot. wykonywania instalacji elektrycznych

45310000-3 Prace dot. kładzenia kabli elektrycznych

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych